## Slide 1
简单入侵检测模型的设计与实现
2026年5月

## Slide 2
入侵检测系统
入侵检测系统（Intrusion Detection System, IDS）是对网络传输进行实时监视，并在发现可疑传输时发出警报或采取主动防御措施的网络安全设备。
特征检测：假设入侵行为之间存在相似特征，通过提取已有入侵行为的共同特征来预测新入侵行为。
异常检测：建立正常行为的模型，将偏离正常模式的行为识别为异常。

## Slide 3
实验目标与要求
实验目标
① 深入理解特征检测的基本思想
② 掌握 K-Means 算法的计算过程
③ 掌握数据挖掘的基本概念与方法
实验要求
① 使用 K-Means 算法对 KDD Cup 1999 数据集进行聚类分析，建立简单的入侵检测模型
② 利用入侵检测模型对测试数据进行预测

## Slide 4
KDD Cup 1999 数据集
KDD Cup 1999数据集来源于模拟美国空军军事网络的局域网流量，记录连续 9 周原始 TCP dump 数据，约700万条连接记录。每条记录包含41项属性，本实验使用其中18项。所有记录分为正常（normal）与攻击（attack）大两类。其中攻击行为又分为以下 4 类：
(1) DOS：拒绝服务，例如，SYN洪泛攻击。
(2) R2L：来自于远程主机的非法入侵，例如，猜测密码。
(3) U2R：非法获得本地主机的超级用户权限，例如，各种“缓冲区溢出”攻击。
(4) Probing：监视与探测，例如，端口扫描。
数据集下载地址 https://www.kaggle.com/datasets/galaxyh/kdd-cup-1999-data?resource=download
kddcup.data_10_percent.gz 作为训练数据集，用于提取数据特征，生成数据挖掘模型
corrected.gz 作为测试数据集，用于验证模型的效率与正确性

## Slide 5
KDD Cup 1999 数据集
属性名称 | 类型 | 说明
protocol_type | symbolic | 协议类型（icmp / tcp / udp）
service | symbolic | 服务类型（66 类网络服务）
flag | symbolic | 状态标志（11 类连接状态）
src_bytes | continuous | 源到目的字节数
dst_bytes | continuous | 目的到源字节数
num_failed_logins | continuous | 登录失败次数
num_root | continuous | root 用户权限存取次数
count | continuous | 2 秒内连接相同主机数目
srv_count | continuous | 2 秒内连接相同端口数目
serror_rate | continuous | REJ 错误的连接数比率（0~100）
same_srv_rate | continuous | 连接到相同端口数比率（0~100）
diff_srv_rate | continuous | 连接到不同端口数比率（0~100）
dst_host_srv_count | continuous | 相同目的地相同端口连接数
dst_host_same_srv_rate | continuous | 相同目的地相同端口连接数比率（0~100）
dst_host_diff_srv_rate | continuous | 相同目的地不同端口连接数比率（0~100）
dst_host_same_src_port_rate | continuous | 相同目的地相同源端口连接比率（0~100）
dst_host_srv_diff_host_rate | continuous | 不同主机连接相同端口比率（0~100）
dst_host_srv_serror_rate | continuous | 连接当前主机有 S0 错误的比率（0~100）

## Slide 6
实验原理
K-Means算法
K-Means 算法是一种聚类分析方法。同聚类对象尽可能“接近”，不同聚类对象尽可能“远离”。每个聚类至少包含一个对象，每个对象只属一个聚类。
欧氏距离：
Manhattan 距离

## Slide 7
实验原理
K-Means算法
01
初始化聚类中心
从 n 个对象中随机选取 k 个作为初始中心
02
分配样本
计算各对象到中心的距离，分配到最近聚类
03
重新计算中心
根据聚类成员重新计算各聚类中心
04
判断收敛
中心未变化则结束，否则返回步骤 02
Step 1 — 初始化：给定大小为n的数据集，选取个数据对象作为初始聚类中心 ，其中 。个聚类用 表示。
Step 2 — 分配：计算每个数据对象与各聚类中心的距离。若 ，则 。
Step 3 — 更新：重新计算聚类中心：，其中 ，即取聚类中所有对象的均值。
Step 4 — 收敛判断：若 ，则 I=I+1 ，返回 Step 2；否则算法结束，聚类完成。

## Slide 8
实验原理
K-Means算法的缺陷
① 复杂度低但大规模数据聚类效果欠佳
② 不同 k 值导致聚类结果差异巨大
③ KDD Cup 1999 数据集中正常数据与攻击数据多种多样
以 DOS 为例：包含 smurf、neptune、back、teardrop、pod、land 共 6 种攻击方式，不同种类攻击在数值特性上差异很大。

## Slide 9
实验代码
DataPretreat 程序—数据预处理
1. 删除不需要的属性变量
从 41 项属性中筛选出本实验需要的 18 项
2. 符号类型变量数值化
如 icmp/tcp/udp → 0/1/2，适配 K-Means 算法
3. 百分比变量转换
将百分比表示的变量转为 0~100 的正整数

## Slide 10
实验代码
KMeans 程序—聚类核心实现程序
文件 | 功能说明
Common.h | 共用头文件、宏定义、strMyRecord 结构体
Kmeans.h/cpp | CKMeans 类 — 实现 K-Means 算法核心逻辑 包含程序入口，协调聚类与预测流程
ClusterTree.h/cpp | ClusterNode 和 ClusterTree 类 — 聚类树操作
需补充：Kmeans.cpp中的main()函数

## Slide 11
实验要求
实验时间：2周
提交内容：报告+完整代码
报告内容：
（1）关键代码及解析；
（2）实验结果截图；
（3）实验结果分析；
（4）实验心得体会
提交方式：智慧课堂